ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«КЕРЧЕНСКИЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

|  | УТВЕРЖДАЮ Зам. директора по УПР ГБП ОУ РК «КМТК» __________ Е.А.Масленников «____» __________2018 г. |
| --- | --- |

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА производственной практики

по профессии 26.01.12 Электрик судовой

СОГЛАСОВАНО:

# Начальник отдела флота

# ООО «Ювас-Транс»

# _____________________А.А.Козлюк

«_____»_________20___г.

Керчь

2018

Рабочая программа производственной практики  разработана на основе  Федерального государственного  образовательного стандарта  26.01.12 Электрик судовой, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.08.2013 № 867, входящей в состав укрупненной группы профессий 26.00.00 Техника и технология кораблестроения и водного транспорта с учётом требований Международной Конвенции и Кодекса ПДНВ-78 с поправками.

.

Организация-разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский морской технический колледж»

Разработчик:

Исеев Эрик Ибрагимович, преподаватель ГБП ОУ РК «КМТК».

Голованов Михаил Вячеславович, мастер п/о ГБП ОУ РК «КМТК».

Программа рассмотрена и одобрена на заседании

МЦК судового электрооборудования

и судомеханических дисциплин

Протокол  № ___  от «___» ____________ 2018 г.

# Председатель МЦК__________________С.Ю. Попенко

Программа рекомендована к утверждению на заседании

Методического совета ГБП ОУ РК «КМТК»

Протокол  № __  от «____» ___________ 2018 г.

Председатель МС ________________ Е.Н. Сайко

«Согласовано»

Зам. директора по УР ГБП ОУ РК «КМТК»

________________ И.В. Жигилий

«Согласовано»

Заведующий ООП и СТВ ГБП ОУ РК «КМТК»

________________ О.А. Самойлович

# СОДЕРЖАНИЕ

стр.

| 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 4 |
| --- | --- |
| 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 6 |
| 3. СТРУКТУРА и содержание ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 7 |
| 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 16 |
| 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ | 19 |
| 6. лист изменений, дополнений | 23 |

# 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1 Область применения программы:

Программа производственной практики является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 26.01.12 «Электрик судовой».

Область профессиональной деятельности: техническое использование, техническое обслуживание и ремонт судового электрического оборудования.

Объектами профессиональной деятельности являются:

- электроэнергетические установки судов и буровых платформ;

- плавучие дизельные электростанции, автономные электроэнергетические установки;

- судоремонтные организации;

- противопожарное и аварийно-спасательное оборудование судов.

Обучающийся по профессии 26.01.12 «Электрик судовой» готовится к следующим видам деятельности:

- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования.

- Обеспечение безопасности плавания.

Программа производственной практики может быть использована:

- в дополнительном профессиональном образовании в области подготовки электрика при наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

- в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки на базе родственной профессии).

1.2 Цели и задачи производственной практики:

- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций,

приобретение практического опыта в рамках модулей ППКРС СПО по каждому из видов профессиональной деятельности для освоения квалификаций электрика.

Требования к результатам освоения производственной практики.

В результате освоения производственной практики по виду профессиональной деятельности «Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования» обучающийся должен приобрести практический опыт:

- соблюдения требований к электростанциям и электрическим сетям на судах;

- выбора материалов и оборудования, применяемых при обслуживании и ремонте;

- прокладки и эксплуатации кабельной проводки на судне;

- несения вахты согласно судовому расписанию.

В результате освоения производственной практики по виду профессиональной деятельности

«Обеспечение безопасности плавания» обучающийся должен

приобрести практический опыт:

- действий при проведении тревог;

- использования индивидуальных и коллективных спасательных средств и их снабжения;

- использования средств индивидуальной защиты;

- действий при оказании первой медицинской помощи.

Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/7) обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен иметь профессиональные навыки:

Функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на вспомогательном уровне

- Безопасного использования и эксплуатации электрического оборудования, включая:

1. меры безопасности, принимаемые до начала работы или ремонта.

2. процедуры изоляции.

3. порядок действий при авариях.

4. различное электрическое напряжение на судне.

- Знание причин поражения электротоком и меры предосторожности, которые необходимо принимать для его предотвращения

- Применения безопасной практики работы.

Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне

- Использования смазки и очищающих материалов и оборудования.

- Выполнения процедуры текущего технического обслуживания и ремонта.

- Обнаружения неисправностей и технического обслуживания, а также восстановления электрического и электронного контрольного оборудования до рабочего состояния.

- Выполнения безопасных процедур технического обслуживания и ремонта.

- Обнаружения неисправностей механизмов, обнаружение мест, где имеются неисправности, и действия для предотвращения повреждений.

- Технического обслуживания и ремонта осветительных приборов и питающих систем.

Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на вспомогательном уровне

- Знания процедур безопасного обращения с запасами, их размещения и крепления

- Безопасной практики работы и личной безопасности на борту, включая:

1. электробезопасность.

2. отключение/блокировку.

3. безопасность при работе с механизмами.

4. системы выдачи разрешений на работу.

5. высотные работы.

6. работу в закрытых помещениях.

7. способы подъема и методы предотвращения травм спины.

8. химическую и биологическую безопасность.

9. средства индивидуальной защиты.

- Использования и эксплуатации оборудования/средств для борьбы с загрязнением.

1.3 Общий объем времени, предусмотренный на освоение программы производственной  практики:

всего - 1152 часа,

в том числе:

ПМ.01 – 1116 часов

ПМ.02 –36 часов

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения программы производственной практики является освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии СПО 26.01.12 «Электрик судовой», формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по профессии в рамках профессиональных модулей ППКРС СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД):

- Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования.

- Обеспечение безопасности плавания.

| Код | Наименование результата освоения практики |
| --- | --- |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) |
| ПК 1.1 | Эксплуатировать судовое электрооборудование |
| ПК 1.2 | Проводить техническое обслуживание электрооборудования судна |
| ПК 1.3 | Проводить ремонты электрооборудования |
| ПК 1.4 | Обслуживать аварийные и пусковые аккумуляторы |
| ПК 1.5 | Соблюдать правила несения судовой вахты |
| ПК 1.6 | Выполнять слесарные работы |
| ПК 1.7 | Выполнять электромонтажные работы |
| ПК 1.8 | Использовать контрольно-измерительные приборы |
| ПК 1.9 | Вести установленную техдокументацию по электрооборудованию судна |
| ПК 2.1 | Участвовать в обеспечении должного уровня транспортной безопасности |
| ПК 2.2 | Применять средства по борьбе за живучесть судна |
| ПК 2.3 | Действовать по тревогам |
| ПК 2.4 | Оказывать первую медицинскую помощь |
| ПК 2.5 | Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства |
| Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/7) |
| Функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на вспомогательном уровне |
| К-1 | Безопасное использование электрического оборудования |
| К-2 | Содействие наблюдению за работой электрических систем и механизмов |
| К-3 | Использование ручных инструментов, электрического и электронного измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и ремонту |
| Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне |
| К-4 | Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне |
| К-5 | Содействие техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и механизмов |
| Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на вспомогательном уровне |
| К-6 | Содействие обращению с запасами |
| К-7 | Применение мер предосторожности и содействие предотвращению загрязнения морской среды |
| К-8 | Соблюдение правил гигиены труда и применение правил техники безопасности |

3.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики

| Коды профессиональных компетенции | Наименование разделов практики | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.9 К-1 – к-6 | Раздел 1. ПП.01 Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования. | 1116 |
|  | МДК 01.01. Судовое электрооборудование и автоматика |  |
|  | МДК 01.02. Электроизмерительная и контрольная аппаратура |  |
|  | МДК 01.03. Судовые средства связи и электронавигации |  |
| ПК 2.1-2.5 К-7, К-8 | Раздел 2. ПП.02 Обеспечение безопасности плавания | 36 |
|  | МДК 02.01. Безопасность жизнедеятельности на судне |  |
|  | ВСЕГО: | 1152 |

3.2. Содержание  производственной  практики

| Наименование разделов профессиональных модулей (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание производственной практики | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. ПП 01. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт судового электрооборудования. | 1116 |
| Тема 1. Техника безопасности при обслуживании и ремонте судового электрооборудования. Ознакомление с судном, организацией службы на морском судне и обеспечение живучести судна. Обслуживание судовых электрических осветительных установок и электронагревательных приборов. | Содержание: | 134 |
|  | Общее положение и порядок применений Правил техники безопасности на судах. Ответственность за соблюдение Правил ТБ на судах. Проверка знаний командного состава по Правилам ТБ. Правила, инструкции по ТБ для членов экипажа. Общее положение при эксплуатации судна, ношение рабочей одежды, спасательных жилетов при выполнении работ. Выполнение ТБ при стоянке судна в порту и на рейде. ТБ при переходах с судна на судно и пересадки пассажиров. ТБ при выполнении экипажем бункеровочных работ. Нормативные документы при проведении работ с судовым электрооборудованием. Соблюдение ТБ при работе в закрытых и плохо вентилируемых помещениях. Выполнение ТБ при выполнении работ с аккумуляторами. Проведение работ с выполнением ТБ без снятия напряжения. ТБ при проведении работ с полным снятием напряжения. Техника безопасности при выполнении работ с асинхронными электродвигателями. Техника безопасности при выполнении работ с магнитными контакторами. Техника безопасности при выполнении работ с судовым освещением. Инструктаж по безопасности труда; ознакомление с защитными приспособлениями и инструментами, материалами, применяемыми при ремонтных работах; отключить электродвигатель вытяжного вентилятора машинного отделения. Ремонт камбузных электроплит; замена нагревательных элементов калорифера; ремонт прожекторов палубного освещения; замена ходовых огней. Контроль сопротивления изоляции механизмов, проверка состояния коллекторов и токосъемных колец электромашин; определение вибрации и шума подшипников асинхронных электродвигателю. Профилактические работы с местным, общим, переносным, комбинированным и аварийным освещением; проверка коммутатора сигнально-отличительных огней. Отключение и подключение магнитных пускателей; переход электропитания технических средств с основного на резервное, Регулировка частоты судовой сети с главного распределительного щита. Подбор для замены клеммной колодки электродвигателя воздуходувки котла. Подготовка к обесточиванию питающей электролинии вышедшего со строя электродвигателя. |  |
| Тема 2. Обслуживание аккумуляторных установок. | Содержание: | 78 |
|  | Судовые аккумуляторы и их применение. Аккумуляторное помещение. Вахтенное обслуживание аккумуляторов (щелочных и кислотных) Проверка контактных соединений и их замена. Чистка и смазка аккумуляторов. Уборка в аккумуляторном помещении. Подготовка электроплита для аккумуляторов. Процесс подготовки и проведение зарядки аккумуляторов. Вов процессе зарядки аккумуляторов. Выполнение условий после зарядки. ТО аккумуляторов. Замер уровня электролита батарей аварийного освещения авральной и пожарной сигнализации, отличительных огней. Приготовление кислотного и щелочного электролита. |  |
| Тема 3. Трансформаторы. | Содержание: | 18 |
|  | Включение и выключение, обслуживание трансформаторов во время работы. ТО трансформатора после снятия нагрузки и отключения. Испытание трансформатора после полной разборки и сборки. |  |
| Тема 4. Обслуживание судовых электрических машин. | Содержание: | 118 |
|  | Исследовать работу двигателя переменного тока. Пуск АД с фазным ротором. Пуск АД с короткозамкнутым ротором, переключением по схеме звезда на треугольник. Пуск АД с помощью автотрансформатора. Пуск АД с помощью реактора. Пуск АД непосредственно в сеть. Регулировка частоты вращения АД методом изменения питающего тока. Регулирование частоты вращения АД методом изменения пар полюсов. Регулирование частоты вращения АД методом изменения скольжения. Пуск однофазного АД методом включения активного сопротивления. Пуск однофазного АД с методом применения конденсаторов. Разборка и определение неисправности АД. Устранение неисправности АД. Сборка АД после ремонта. Замер сопротивления изоляции, поиск в обмотке статора электродвигателя поврежденной фазы. Уход за коллектором и щетками в машинах постоянного тока, Регулировка нажатия щеток щеточного аппарата. Устранение искрения коллектора электромашины постоянного тока Определение перекоса фаз в электродвигателях |  |
| Тема 5. Ознакомление с судовыми электрическими станциями на постоянном и переменном токе. Обслуживание судовой аппаратуры. | Содержание: | 114 |
|  | СЭС на постоянном токе и их основные технические характеристики. СЭС с переменным током и их основные характеристики. Дизель генераторы СЭС на постоянном токе. Дизель генераторы СЭС на переменном токе. ГРЩ постоянного тока. ГРЩ переменного тока. Аварийное СЭС и ее назначение. Распределительные устройства на судах. Измерительная аппаратура на ГРЩ. Связь с ГРЩ и АРЩ, принцип работы этой связи. Дополнительная СЭС для определенных работ. Вахтенное обслуживание СЭС. Техническое обслуживание СЭС. Распределение электроэнергии на судах. Общее положение по ТБ при обслуживании СЭС. Последовательность отключения с электрической цепи теплового реле защиты; реле давления, температуры и уровня жидкости. Последовательность отключения электромагнитного реле, реле времени; Контактора постоянного и переменного тока. Командоаппараты, резисторы и реостаты. Подключение теплового реле и реле давления. |  |
| Тема 6. Исследование параллельной работы генераторов смешанного возбуждения. | Содержание: | 60 |
|  | Исследование автоматического регулирования напряжения. Система самовозбуждения АРН генераторов. Включение устройств синхронизации согласно правил. Ручная синхронизация. Неисправности синхронизации. Устройство распределения активной нагрузки и регулирование частоты. Устройство разгрузки генераторов. Устройство разгрузки согласно ТО. Грубая синхронизация генераторов при параллельной работе. Генераторы постоянного тока на параллельную работу. Точная синхронизация генератора на параллельной работе. |  |
| Тема 7. Исследование процесса синхронизации генератора переменного тока с сетью. | Содержание: | 66 |
|  | Схемы технического состояния элементов синхронных генераторов. Подготовка к пуску СГ. СГ на шины ГРЩ. Процесс подготовки СГ для параллельной работы. Генераторы в параллели. Нагрузка СГ в режиме параллели. Перевод нагрузки. Выявление неисправности синхронизации. Силовой автоматический выключатель. ВО при подготовке и пуске генератора. Процесс ввода генератора на параллель. |  |
| Тема 8. Автоматизация управления электроприводами. Обслуживание электроприводов. | Содержание: | 126 |
|  | Схема автоматического пуска судовых электроприводов. Магнитный пускатель. Система автоматического управления. Система защиты электродвигателя. Пульты автоматического управления М.О. АПС в машинном отделении. Звуковая и световая сигнализация АПС. АПС в ходовой рубке. Неисправности в системе АПС. Пуск и остановка электроприводов после ремонта. Дистанционная отдача якоря. Автоматическое управление рулевой машиной. Подготовка АПС к сдаче Регистру. Проверка работы принципиальной схемы следящего действия рулевого электропривода; Проверка работы конечных выключателей в схемах рулевых электроприводов; Проверка работы контроллера якорно-швартовного устройства; Профилактика пуско-регулирующей аппаратуры, применяемой для управления электроприводами рыбофабрики на судах Проверка состояния коммутаторов пожарной электрической сигнализации, Проверка биметаллических контактных датчиков-извещателей, трюмная сигнализация, Авральная сигнализация, профилактика звукосигнальных приборов, Проверка автоматической и ручной судовой телефонной связи |  |
| Тема 9. Электроприводы вспомогательных механизмов и судового оборудования. Слесарные работы. | Содержание: | 128 |
|  | Электро-схемы приводов вспомогательных механизмов. Электропривод брашпиля. Электропривод кормового шпиля. Контроллерная схема брашпиля на постоянном токе. Контроллерная схема брашпиля на переменном токе. Контроллерная схема электропривода шпиля на постоянном токе. Контроллерная схема электропривода шпиля на переменном токе. Электропривод брашпиля по системе генератор-двигатель. Рулевой электрогидравлический привод. Теристорное управление электроприводом шпиля. Электропривод вентилятора в МО. Электропривод котельной установки. Электропривод компрессоров. Электропривод пожарного насоса. Электропривод балластной системы. Электропривод подъема и спуска мачт. Электропривод насосов пресной и забортной воды. Электропривод подруливающего устройства. Электропривод камбузного оборудования. Техника безопасности при проведении слесарных работ; Подготовка деталей к разметке; нанесение линий, рисок, окружностей; кернение; Опиливание и шлифовка деталей |  |
| Тема 10. Ознакомление с судовыми электрическими сетями. Несение вахты в должности электрика судового. | Содержание: | 274 |
|  | Судовые электросети. Система распределения электроэнергии. Схемы по основным сетям. Аварийные электросети низкого напряжения. Аварийное освещение 220 v. Трансформаторы в сетях основного освещения. Распределительные щиты в судовых сетях. Монтаж электросетей освещения. Монтаж силовых электросетей. Замена кабельных трасс силовых сетей. Подготовка проводов к замене электропроводки сетей низкого напряжения. Осветительная арматура. Пакетные и автоматические выключатели. Ремонт распределительных щитов. Освещение бытовых и служебных помещений. Освещение всех палуб. Сети сигнализации АПС. Сети в системе пожарной сигнализации. Радионавигационное оборудование, их сети. Эксплуатация судовых сетей. Ознакомление с оборудованием судна; инструктаж по электробезопасности. Изучение судовой технической документации электрооборудования судна. Исполнение обязанностей электрика судового под руководством электромеханика. Ремонт светильников в коридоре жилых помещений; подготовка необходимого инструмента. Проверка уровня электролита, чистка контактов, доливка дистиллированной воды в стартерные батареи аварийного генератора. Замер плотности электролита и профилактический ремонт батарей аварийного освещения. Ремонт светильников каютного освещения, замена сгоревших ламп. Отключение выгоревшей розетки и замена ее новой, замер сопротивления изоляции электрооборудования жилых помещений. Замена концевого выключателя на грузовом лифте камбуза. Отключение гидрофора забортной воды для замены крылатки насоса, подключение электродвигателя. Регулировка микровыключателей реле давления гидрофора пресной воды. Контроль параметров генератора судовой сети, замер сопротивления изоляции электрооборудования машинного отделения. Ремонт переносного освещения в рефрижераторном отделении. Обесточивание грузовой лебедки, профилактика станции управления лебедкой. Замена подшипников на вентиляторе охлаждения грузовой лебедки. Мойка сольвентом лобовой части обмотки статора лебедки. Замена сгоревшего элемента на алорифере подогрева воды. Отключение электродвигателя насоса забортной воды, ремонт клеммной коробки электродвигателя. Замер сопротивления изоляции электрооборудования камбуза. Ремонт магнитного контактора хлебопекарной печи. Замена пакетного переключателя включения тестомесильной машины. Замена электрической лампы ходового огня; замена электрической лампы резервного якорного огня. Практические навыки включения дизель-генератора на судовую сеть, проверка работы аварийно-предупредительной сигнализации. Пробный запуск аварийного дизель-генератора, проверка цепи управления насоса охлаждения. Чистка, шлифовка, продораживание коллектора электрической дрели. Профилактический ремонт контроллера якорно-швартовного устройства. Самостоятельное несение вахты в машинном отделении. |  |
| Раздел 2. ПП 02. Обеспечение безопасности плавания. | 36 |
| Тема 1. Борьба за живучесть судна | Содержание: | 12 |
|  | - организация борьбы с пожаром на судах; - изучение противопожарного оборудования и его типового расположения на судах. - изучение систем противопожарного контроля на судне, систем обнаружения огня и дыма, автоматических систем обнаружения пожара; - типы огнегасительных средств; - средства пожаротушения; - борьба с забортной водой, средства и способы заделки пробоин в корпусе судна. - аварийный инвентарь для крепления пластырей, подушек и матов, водоотливные средства; - действия при затоплении судна, обследование аварийного отсека. |  |
| Тема 2. Действия по тревогам | Содержание: | 12 |
|  | - действия и обязанности электрика судового при проведении учебных тревог: «Угроза нападения пиратов»; «Борьба с разливами нефти и нефтепродуктов»; «Пожар в грузовом трюме с грузом»; «Угроза затопления судна»; «Человек за бортом»; «Оставление судна»; «Поиск и спасение»; - расписание по тревогам; - оставление судна и обеспечение выживаемости людей. |  |
| Тема 3. Оказание первой медицинской помощи | Содержание: | 6 |
|  | - обеспечение ухода за больным, получившим травмы; - оказание в шлюпке и спасательном плоту первой медицинской помощи спасенным; - применение средств первой медицинской помощи; - действия в случае падения человека за борт; - экстренные действия при несчастном случае; - спасение человека в задымленном помещении с использованием дыхательного аппарата. |  |
| Тема 4. Коллективные и индивидуальные спасательные средства | Содержание: | 6 |
|  | - аварийно-спасательные судовые устройства; - аварийно-спасательное снабжение; - порядок обращения со спасательными шлюпками, плотами, дежурными шлюпками, их спусковыми устройствами и оборудованием, аварийным радиобуем (АРБ), транспондерами, гидрокостюмами и теплозащитными средствами; - средства подачи сигналов аварийно-предупредительной сигнализации в случае происшествия или угрозы происшествия; - устройства, позволяющие определять местонахождение спасательного средства - правила поведения на спасательном средстве при длительном нахождении в море; - использование переносного радиооборудования спасательных шлюпок и плотов - оборудование спасательных шлюпок и плотов |  |

# 4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к документации, необходимой для реализации практики

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования;

- настоящая программа производственной практики;

- план-график практики;

- график целевых проверок;

- график консультаций;

- график защиты отчетов по практике;

- вопросы к дифференцированному зачету.

4.2 Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники:

1. Кацман М.М. Электрический привод, Академия, 2013

2. Кацман М.М. Электрические машины, Академия, 2016

3. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 1, Академия, 2017

4. Сибикин Ю.Д. Техническое обслуживание, ремонт электрооборудования и сетей промышленных предприятий: В 2 кн. Кн. 2, Академия, 2017

5. Вахтанин Н.А., Безопасность морского судоходства,Рибэст, 2014

6. Антишин В.А. Выживание и безопасность на море. Судовые спасательные средства, АСТ, 2014

7. Антишин В.А. Борьба с пожарами. Оказание первой мед.помощи, АСТ, 2014

Дополнительные источники -

1. Чекунов К.А. Судовые электроприводы и электродвижение судов. – Ленинград: Судостроение,1986.

2. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика и электрика. – М.: Транспорт, 1989.

3. Соловьев Н.Н. Судовые электроэнергетические системы.- М.: Транспорт, 1987.

4. Сухарев Е.М. Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.- Л.: Судостроение,1986.

5. Типовые программы предъявления средств автоматизации серийных судов регистру ЕФ в период эксплуатации при их освидетельствовании. – М.: ЦРИА Морфлот, 1981.

6. Международная конвенция о подготовке и дипломировании моряков и несение вахты 1978 г. (ПДМНВ-78), ЦНИИМФ, 2010

7. Головин Ю.К. Судовые электрические приводы. – М.: Транспорт, 1991.

8. Яковлев Г.С. Судовые электрические машины. – Л.: Судостроение, 1980.

9. Токарев Б.Ф. Электрические машины. – М.: Энергоиздат, 1989.

10. Роджеро Н.И. Справочник судового электромеханика.- М.: Транспорт, 1986.

11. Лейкин В.С. Судовые электрические станции и сети.- М.: Транспорт, 1982.

12. Яковлев Г.С. Судовые электроэнергетические системы.- Л.: Судостроение, 1980

13. Марков Э.Т. Судовые электрические аппараты. - Л.: Судостроение, 1981.

14. Дмитриев В.И., Обеспечение живучести судов и предотвращение загрязнения окружающей среды, Моркнига, 2011

15. Кацман Ф.М., Управляемость судов в различных условиях плавания. Учебное пособие, ГМА им. адм. Макарова, 2005

16. МКУБ Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатации судна и предотвращению загрязнения, Моркнига, 2008

17. Крымов И.С., Борьба за живучесть судна и спасательные средства, Транслит, 2011

18. Антишин В.А. Судовые спасательные средства, АСТ, 2012

19. Бойко П.В. Наставление по спасению и выживанию на море, Негоциант, 2010

Интернет-ресурсы:

1. www.elektroengineer.ru Судовые электрические станции, сети и их эксплуатация.

2. www.morkniga.ru Электрические машины.

3. www.elektromonter.info Судовые электрические приводы.

# 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса производственной практики

Организацию и подготовку производственной практики осуществляет Служба содействия трудоустройству выпускников и организации производственной практики на основании положения «О службе содействия трудоустройству выпускников и организации производственной практики» , заместитель директора по УПР, старший мастер, руководитель производственной практики от колледжа.

Производственная практика студентов проводится в организации на основе прямых договоров по целевому обучению специалистов, заключаемых между колледжем и организацией.

Индивидуальные договора на каждого студента оформляет и заключает руководитель производственной практики от колледжа на основании прямых договоров по целевому обучению специалистов.

Студентам и их родителям, а так же лицам их заменяющих, предоставляются право самостоятельного подбора организации для прохождения производственной практики.

В период прохождения производственной практики студенты могут зачисляться на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует требованиям производственной практики.

К производственной практике допускаются студенты, успешно освоившие междисциплинарные курсы (МДК) и программы учебных практик и не имеющие медицинских противопоказаний согласно приказу Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. N 302н.

В период прохождения производственной практики с момента зачисления студентов на них распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части государственного социального страхования, оформляется дневник по практике.

Формой контроля знаний и умений студентов при проведении производственной практики является текущий контроль и промежуточная аттестация (ДЗ - дифференцированный зачет).

Основные обязанности колледжа по организации производственной практики студентов:

- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ППКРС и ППССЗ, с учетом договоров с организациями о прохождении производственной практики;  заключает договоры о прохождении производственной практики;

- совместно с организацией определяет базы практики, согласовывает  программу и планируемые результаты производственной практики;

- осуществляет руководство производственной практикой;

- контролирует реализацию программы и условия проведения производственной  практики организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми;

- совместно с организацией организовывает процедуру оценки общих и  профессиональных компетенций, освоенных студентами, в ходе прохождения производственной практики;

Основные обязанности организаций, участвующих в организации и проведении производственной практики:

- заключают договоры о прохождении производственной практики;

- предоставляют рабочие места практикантам, определяют и назначают  руководителей производственной практики из числа квалифицированных специалистов, имеющих высшее и среднее профессиональное образование, стаж работы не менее 3 лет и разрядом на один или два порядка выше, присваиваемых в колледже, по направлению подготовки.

- обеспечивают безопасные условия прохождения производственной практики  студентам;

- проводят инструктаж со студентами по ознакомлению с требованиями охраны  труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации.

- оформляют на каждого студента характеристику и аттестационный лист с  указанием общего содержания и качества выполненных работ, рекомендацией присвоения квалификационного разряда по профессии;

- подписывают дневник учета выполнения заданий по производственной  практике;

- несчастные случаи, произошедшие со студентами во время производственной  практики расследуются и учитываются в соответствии с законодательством Российской Федерации

Основные обязанности студентов, осваивающие ППКРС и ППССЗ, при прохождении производственной практики в организациях:

- выполняют задания, предусмотренные программами производственной практики;

- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;

- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности;

- в период прохождения производственной практики студент ведёт дневник практики, отчёт по практике;

- в качестве приложения к отчёту по производственной практике обучающийся оформляет графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие практический опыт, полученный на производственной практике;

# 4.4. Кадровое обеспечение производственной практики

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии среднего профессионального образования должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного  обучения должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года.

# 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ

# ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

| Результаты (освоенные профессиональные и общие компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Эксплуатировать судовое электрооборудование. | -осуществлять подготовку к работе, пуск, использование в действии, проверку режима работы, остановку и техническое обслуживание агрегатов и механизмов судовой электростанции; - контролировать подачу электроэнергии на электродвигатели рулевого привода, лебедки, брашпиля и других электрифицированных вспомогательных механизмов и систем; - выявлять неисправности электрооборудования судна, осуществлять его ремонт и регулировку, проводить консервацию и расконсервацию машин, сушку и регулировку; - проводить техническое обслуживание и ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; |
| ПК 1.2. Проводить техническое обслуживание электрооборудования судна. | - осуществлять техническое обслуживание электроприводов вспомогательных механизмов судовых систем и машинного помещения; - проводить техническое обслуживание распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; - обслуживать осветительную электроустановочную и пускорегулирующую аппаратуру, аккумуляторные батареи, аварийную, командную и телефонную связь; - осуществлять техническое обслуживание сигнальных огней, прожекторов, средств аварийной предупредительной сигнализации и других световых и сигнальных устройств; - осуществлять техническое обслуживание главных генераторов, гребных электродвигателей, гребной электрической установки и аппаратуры управления электродвижением судов; |
| ПК 1.3. Проводить ремонты электрооборудования. | - осуществлять ремонт электроприводов вспомогательных механизмов судовых систем и машинного помещения; - проводить ремонт распределительных устройств и аппаратуры управления, приборов защиты от перегрузок электрических сетей, электросетей и нагревательных приборов; - осуществлять ремонт главных генераторов, гребных электродвигателей, гребной электрической установки и аппаратуры управления электродвижением судов; |
| ПК 1.4. Обслуживать аварийные и пусковые аккумуляторы. | -уметь замерять плотность электролита в аккумуляторных батареях; - знать правила и последовательность изготовления электролита; - знать правила техники безопасности при работе с аккумуляторами |
| ПК 1.5. Соблюдать правила несения судовой вахты. | - соблюдать требования регистра по эксплуатации судового электрооборудования; |
| ПК 1.6. Выполнять слесарные работы. | проводить первичную обработку материалов с разными свойствами; - использовать механическое оборудование судовой мастерской, ручные инструменты, измерительное и испытательное оборудование при эксплуатации и ремонте судовых технических средств; - обеспечивать качество слесарных работ при обслуживании и ремонте судовых механизмов и устройств; |
| ПК 1.7. Выполнять электромонтажные работы. | -читать принципиальные, электрические и монтажные схемы; - рассчитывать параметры электрических схем; собирать электрические схемы; - пользоваться электроизмерительными приборами и приспособлениями; - проводить сращивание, спайку и изоляцию проводов и контролировать качество выполняемых работ; |
| ПК 1.8. Использовать контрольно-измерительные приборы. | -определять правильность работы контрольно-измерительных приборов, пользоваться ими; - знать устройство, принцип работы контрольно-измерительных приборов; - пользоваться приборами магнитоэлектрической системы, приборами электромагнитной системы, приборами динамической системы, приборами индукционной системы |
| ПК 1.9. Веси установленную техническую документацию по электрооборудованию судна. | -знать основные государственные стандарты по электроизмерительным приборам -пользоваться стандартами и другой нормативной документацией; |
| ПК 2.1. Участвовать в обеспечении должного уровня транспортной безопасности. | - знать основы обеспечения транспортной безопасности, комплекс мер по предотвращению загрязнения окружающей среды. |
| ПК 2.2. Применять средства по борьбе за живучесть судна. | - уметь применять средства по борьбе с водой; обеспечивать защищенность судна от актов незаконного вмешательства; - выполнять мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности, знать виды маркировки на судне, средства и системы пожаротушения; уметь действовать при авариях. |
| ПК 2.3. Действовать по тревогам. | - знать расписание по тревогам и выполнять обязанности по тревогам. |
| ПК 2.4. Оказывать первую медицинскую помощь. | - действовать при оказании первой медицинской помощи. |
| ПК 2.5. Использовать коллективные и индивидуальные спасательные средства. | - знать виды средств индивидуальной и коллективной защиты защиты, выполнять мероприятия при спасательных работах, в аварийных ситуациях на судне. |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Участие в конкурсах профессионального мастерства. |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. | Правильная последовательность выполнения действий на лабораторных работах, практических занятиях и во время учебной практики в соответствии с инструкциями, технологическими картами и т.д.; - обоснованность выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - личная оценка эффективности и качества выполнения работ. |
| ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | Адекватность оценки рабочей ситуации в соответствии с поставленными целями и задачами через выбор соответствующих материалов, инструментов и т.д; - самостоятельность текущего контроля и корректировка выполняемых работ; |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. | Оперативность поиска необходимой информации, обеспечивающей наиболее быстрое, полное и эффективное выполнение профессиональных задач; - владение различными способами поиска информации; адекватность оценки полезности информации; - пользование найденной для работы информацией в результативном выполнении профессиональных задач, для профессионального роста и личностного развития; - самостоятельность поиска информации при решении не типовых профессиональных задач. |
| ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | Эффективное использование современных ИКТ в профессиональной деятельности; - использование информационно-коммуникационных технологий при оформлении отчетов по производственной практике; - правильность решения нетиповых профессиональных задач с привлечением самостоятельно найденной информации; - использование ИКТ в оформлении результатов самостоятельной работы. |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. | Применение коммуникационных способностей на практике (в общении с сокурсниками, ИПР ОУ, потенциальными работодателями в ходе обучения); - понимание и представление того, что успешность и результативность выполненной работы зависит от согласованности действий всех участников команды работающих; - владение способами бесконфликтного общения и саморегуляции в коллективе; - соблюдение принципов профессиональной этики |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). | Постановка на воинский учет; - участие в военных сборах; - участие в спортивных кружках и секциях; - активное участие в военно-патриотических мероприятиях; |
| Согласно ПДНВ-78 с поправками (Таблица A-III/7) |
| Функции: Электрооборудование, электронная аппаратура и системы управления на вспомогательном уровне |

| К-1 Безопасное использование электрического оборудования | Понимает и выполняет инструкции по безопасности электрического оборудования и механизмов. Узнает опасности, связанные с электричеством, и опасное оборудование и сообщает о них. Понимает опасные напряжения в том, что касается ручного оборудования. Понимает опасности, связанные с высоковольтным оборудованием и работой на судне. |
| --- | --- |
| К-2 Содействие наблюдению за работой электрических систем и механизмов | Знание, которое обеспечивает, что: 1. работа оборудования и систем соответствует руководствам по эксплуатации. 2. уровни работы соответствуют техническим спецификациям. |
| К-3 Использование ручных инструментов, электрического и электронного измерительного оборудования для обнаружения неисправностей, операций по техническому обслуживанию и ремонту | Процедуры по безопасности выполняются удовлетворительно. Выбор и использование проверочного оборудования осуществляются надлежащим образом, и считывание результатов точное. Выбор процедур для проведения ремонта и технического обслуживания соответствует руководствам и хорошей практике. |
| Функция: Техническое обслуживание и ремонт на вспомогательном уровне |
| К-4 Содействие техническому обслуживанию и ремонту на судне | Деятельность по техническому обслуживанию осуществляется в соответствии с техническими и спецификациями по безопасности и процедурами. Выбор и использование оборудования и инструментов осуществляются надлежащим образом |
| К-5 Содействие техническому обслуживанию и ремонту судовых электрических систем и механизмов | Воздействие неисправностей на взаимосвязанные двигательную установку и системы точно определяется, судовые технические чертежи правильно читаются, измерительные и калибровочные приборы правильно используются и предпринятые действия обоснованы. Изоляция, разборка и сборка двигательной установки и оборудования проводятся в соответствии с руководствами изготовителя по безопасности и судовыми инструкциями. |
| Функция: Управление операциями судна и забота о людях на судне на вспомогательном уровне |
| К-6 Содействие обращению с запасами | Операции с запасами проводятся в соответствии с установленными правилами техники безопасности и инструкциями по эксплуатации оборудования. Обращение с опасными и вредными запасами соответствует установленным правилам техники безопасности. Связь в пределах ответственности оператора постоянно осуществляется успешно |
| К-7 Применение мер предосторожности и содействие предотвращению загрязнения морской среды | Процедуры, направленные на защиту морской среды, соблюдаются постоянно |
| К-8 Соблюдение правил гигиены труда и применение правил техники безопасности | Процедуры, направленные на защиту персонала и судна, всегда соблюдаются. Всегда соблюдается безопасная практика работы и правильно используется оборудование, обеспечивающее безопасность, и защитное оборудование. |

6.ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ

| Дата внесения изменении, дополнений | Номер листа/раздела рабочей программы | Краткое содержание изменения | Основания для внесения изменений | Подпись лица, которое вносит изменения |
| --- | --- | --- | --- | --- |